Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

# ФБУ «Красноярский ЦСМ» Заключение № 083-28/18 от 25.01.2018 г О состоянии измерений в лаборатории

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г. Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г. 		  Цель проведения: Количественный химический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК-6 (маг. «Денис») | ВК-44 (п. Преображен- ский) | ВК-109 (ул. Геодезическая) | ВК-114 (ул. Западная) | ВК-12 (ПТУ, 4 мкр.) |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Запах при 20 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Запах при 60 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | 1,5 |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются.

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

ФБУ «Красноярский ЦСМ» Заключение № 083-28/18 от 25.01.2018 г О состоянии измерений в лаборатории

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г. Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г. 		  Цель проведения: Количественный химический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТК-1 (м-н Северный) | ВК-1 (ШМРО ПАО КрасноярскЭнерго сбыт) | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 1) | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 7) | ПУ ХВС МБДОУ № 15 («Ромашка») |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Запах при 20 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Запах при 60 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | 1,5 |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются.

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

ФБУ «Красноярский ЦСМ» Заключение № 083-28/18 от 25.01.2018 г О состоянии измерений в лаборатории

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г. Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г. 		  Цель проведения: Количественный химический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 3) | ПУ ХВС МБДОУ № 21 («Золотой ключик») | ПУ ХВС МБДОУ № 22 (Журавушка) | ПУ ХВС МБДОУ № 3 («Чебурашка») | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 2) |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Запах при 20 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Запах при 60 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | 1,5 |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются.

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

ФБУ «Красноярский ЦСМ» Заключение № 083-28/18 от 25.01.2018 г О состоянии измерений в лаборатории

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г. Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г. 		  Цель проведения: Количественный химический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Камера переключения КП-27* | ПУ ХВС ул. Берёзовая (стоматология «Берёзка») | ПУ ХВС (СТО «Колесо») | ВК-2 (л. Цветочная) | ПУ ХВС МБДОУ № 5 («Дельфин») |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Запах при 20 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Запах при 60 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | 1,5 |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются.

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

# ФБУ «Красноярский ЦСМ» Заключение № 083-28/18 от 25.01.2018 г О состоянии измерений в лаборатории

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г. Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г. 		  Цель проведения: Количественный химический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК-6 Здание ООО «СВР», (ул.Индустриальная) | ТК-59 ул. Кирова (маг. «Север») | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Пионерская, в/колонка № 9 |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г.. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Запах при 20 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Запах при 60 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | 1,5 |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются.

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

# ФБУ «Красноярский ЦСМ» Заключение № 083-28/18 от 25.01.2018 г О состоянии измерений в лаборатории

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г. Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г. 		  Цель проведения: Количественный химический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул. Горького, в/колонка № 11 | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Пионерская, в/колонка № 9 | ул. Горького, в/колонка № 11 |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Запах при 20 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Запах при 60 0С | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | 1,5 |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются.

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова